Nr postępowania: WGK.272.3.9.2020											                             Wołomin, dnia 22.10.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na udekorowanie przestrzeni publicznej gminy Wołomin w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2020/2021

| A.ZAKUP I TRANSPORT DEKORACJI LATARNIOWYCH DLA ZADANIA PN.: „ZAKUP ILUMINACJI ŚWIETLNYCH MONTOWANYCH NA SŁUPACH ULICZNYCH” (W RAMACH WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA W ROKU 2020 – SOŁECTWO DUCZKI) |
| --- |
| 1 |  | Duczki, gmina Wołomin (ul. Willowa – 16 szt., ul. Przytorowa – 7 szt. przy parkingu) ID: 100016 | Dekoracja latarniowa. ID:100016. Element latarniowy 2D, wiszący w kształcie proporca z trzema pięcioramiennymi gwiazdkami i wstęgą. Wykonany na bazie stelaża aluminiowego spawanego w technologii TiG. Szerokość 103 cm. Wysokość 190 cm. Oświetlenie: sznury led na gumowanych przewodach o IP44 z diodami led o barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrysy gwiazdek i wstęgi wykonane wężem świetlnym led 30 diod/m w kolorze ciepłym białym. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: 200 diod LED. Moc: 21 W. Stopień ochrony: IP44. |
| B. WYNAJEM DEKORACJI ŚWIETLNYCH DO OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY WOŁOMIN W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2020/2021 WRAZ Z ICH TRANSPORTEM (W OBIE STRONY) I ROZŁADUNKIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA TERENIE GMINY WOŁOMIN ORAZ MONTAŻEM ELEMENTÓW WOLNOSTOJĄCYCH: |
| 2 |  | Wołomin, Plac 3 Maja ID: 161014 1 choinka | Choinka ID: 161014. Dekoracja wolnostojąca w formie choinki gałęziowej dekorowanej, imitującej naturalny świerk, wykonanej na konstrukcji aluminiowo-stalowej. Choinka o wysokości całkowitej: 1020 cm (choinka 900 cm + czubek 120 cm). Średnica drzewa w dolnej części w granicach 550 cm do 580 cm. Powierzchnie gałęzi regularnie oplecione profesjonalnymi sznurami świetlnymi z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorze ciepłym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym o ilości min. 4800 szt. Dodatkowe elementy dekoracyjne choinki stanowią bombki nietłukące PVC w ilości min. 500 szt. Wielkość bombek w zakresie od 12 cm do 16 cm. Kolorystyka bombek: złoty i srebrny. Dodatkowo choinka jest ogrodzona płotkiem świetlnym z motywem połączonych ze sobą bombek o różnej wielkości, na konstrukcji aluminiowej, spawanej w technologii TIG, wysokość 120cm, wypełnionymi profesjonalnymi sznurami świetlnymi z diodami mini LED w kolorze zimnym i ciepłym białym oraz niepalną matą PVC w kolorze złotym i srebrnym. Kształt bombek podkreślony wężami LED (30 diod/mb ułożonych horyzontalnie) w kolorze zimnym białym i ciepłym białym. Choinka zwieńczona w górnej części gwiazdą przestrzenną 120 cm, wykonaną na konstrukcji aluminiowej owiniętej wężem świetlnym LED (o specyfikacji 30 diod na 1 mb, ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym. Łączna ilość punktów świetlnych zawartych w dekoracji: 10000 szt. Napięcie pracy całej dekoracji: 36V. |
| 3 |  | Wołomin, Plac 3 Maja ID: 147005 144021 (126050, 123768 1 dekoracja | Dekoracja wolnostojącej 3D - Sanie Królowej Lodu z dwoma reniferami. Dekoracja wolnostojąca 3D, sanie świetlnych z możliwością wsiadania z zaprzęgiem dwóch reniferów. Dekoracja wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TiG. Wysokość 190 cm, szerokość 130 cm, długość 520 cm. Podświetlenie konturów sań wykonane z węża led z min. 30 diodami na 1 mb w barwach ciepłej białej, niebieskiej i zimnej białej. Ilość punktów led tego typu: 3150. Wypełnienie sań i reniferów podświetlone sznurami led w barwach ciepłej białej i zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Ilość punktów led tego typu: 2240. Moc: 160W. Całość dekoracji ustawiona na specjalnych kratach balastowych, uniemożliwiających przemieszczanie się konstrukcji. |
| 4 |  | Wołomin, skrzyżowanie ulic: Kurkowej i Brzozowej, Kościelnej i Sikorskiego, Piłsudskiego 44 Parafia Św. Józefa Robotnika ID: 123807 3 dekoracje | Dekoracja wolnostojąca 3D - Anioł. ID 123807. Dekoracja wolnostojąca 3D w formie anioła świetlnego. Wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TiG. Wysokość 450 cm, średnica 200 cm. Podświetlenie konturów wykonane z węża led z 30 diodami na 1 mb w barwach ciepłej białej i zimnej białej. Ilość punktów led tego typu: 3150. Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami led w barwach ciepłej białej i zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Ilość punktów led tego typu: 2040. Moc: 560W. Całość dekoracji ustawiona na specjalnej kracie balastowej uniemożliwiającej przemieszczanie się konstrukcji. |
| 5 |  | Wołomin, ul. Laskowa ID: 123726 1 dekoracja | Dekoracja wolnostojącej 3D - Paw. Dekoracja wolnostojąca 3D w formie świetlnego pawia. Wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TiG. Wysokość 450 cm, szerokość 600 cm, głębokość 250 cm. Podświetlenie konturów wykonane z węża led z min. 30 diodami na 1 mb w barwach ciepłej białej i zimnej białej. Ilość punktów led tego typu: 9000. Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami led w barwach ciepłej białej i zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Ilość punktów led tego typu: 3640. Moc: 550W. Dodatkowym elementem dekoracyjnym są punkty LED-RGB, sterowane protokołem DMX w ilości 60 szt. Całość dekoracji ustawiona na specjalnej kracie balastowej uniemożliwiającej przemieszczanie się konstrukcji. |
| 6 |  | Wołomin, Al. Niepodległości (od ul. Wileńskiej do ul. Lipińskiej) – co druga latarnia ID: 130001 (101014) 10 dekoracji | Dekoracja latarniowa 3d, okalająca słup oświetleniowy o wymiarach: 80 cm x 120 cm. ID 130001 (101014). Wykonana na bazie stelaża aluminiowego, spawanego metodą TiG. Na zwieńczeniu dekoracji motyw pięcioramiennych gwiazd. Podświetlenie konturów wykonane z węża led z min. 30 diodami na 1 mb w barwach ciepłej białej. Ilość punktów led tego typu: 420. Wypełnienie dekoracji podświetlone sznurami led w barwach zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Ilość punktów led tego typu: 180. Moc: 60W. |
| 7 |  | Wołomin, ul. Kurkowa, ul. Brzozowa, ul. Ogrodowa ID: 100016 78 dekoracji | Dekoracja latarniowa. ID:100016. Element latarniowy 2D, wiszący w kształcie proporca z trzema pięcioramiennymi gwiazdkami i wstęgą. Wykonany na bazie stelaża aluminiowego spawanego w technologii TiG. Szerokość 103 cm. Wysokość 190 cm. Oświetlenie: sznury led na gumowanych przewodach o IP44 z diodami led o barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrysy gwiazdek i wstęgi wykonane wężem świetlnym led 30 diod/m w kolorze ciepłym białym. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: 200 diod LED. Moc: 21 W. Stopień ochrony: IP44. |
| 8 |  | Wołomin, ul. Legionów ID: 100081 57 dekoracji | Dekoracja latarniowa. ID: 100081. Element latarniowy 2D, wiszący w kształcie proporca z trzema pięcioramiennymi gwiazdkami i wstęgą. Wykonany na bazie stelaża aluminiowego spawanego w technologii TiG. Szerokość 95 cm. Wysokość 175 cm. Oświetlenie: sznury led na gumowanych przewodach o IP44 z diodami led o barwie zimnej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej białej. Obrysy gwiazdek i wstęgi wykonane wężem świetlnym led 30 diod/m w kolorze ciepłym białym. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: 200 diod LED. Moc: 21 W. Stopień ochrony: IP44. |
| C. TRANSPORT 2 CHOINEK STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO Z MAGAZYNU ZLOKALIZOWANEGO POD ADRESEM: 05 – 850 KONOTOPA, UL. RAJDOWA 9 ORAZ ROZŁADUNEK I MONTAŻ PRZEDMIOTOWYCH CHOINEK |
| 9 |  | Wołomin, parking przy skrzyżowaniu ul. Gdyńskiej i ul. Piłsudskiego, Wołomin, parking przy MDK w Wołominie, ul. Mariańska 7 | Transport 2 choinek stanowiących własność Zamawiającego z magazynu zlokalizowanego pod adresem: 05-850 Konotopa, ul. Rajdowa 9 oraz rozładunek i montaż przedmiotowych choinek w formie stożka ze sztucznym igliwiem o wys. 4 i 10 m, powierzchnia magazynowa: 8 europalet. Choinki są po przeglądzie serwisowym. |
| D. MONTAŻ |
| E. DEMONTAŻ |
| F. TRANSPORT |